## Slide 1
初识STM32
零死角玩转STM32
淘宝：firestm32.taobao.com
论坛： www.chuxue123.com
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
什么是STM32
02
STM32能做什么
03
参考资料:《零死角玩转STM32》
“初识STM32”章节
STM32怎么选型

## Slide 3
什么是STM32
STM32的字面含义
1、ST— 意法半导体，是一个公司名，即SOC厂商
2、M— Microelectronics的缩写，表示微控制器，大家注意微控制器和微处理器的区别
3、32— 32bit的意思，表示这是一个32bit的微控制器

## Slide 4
什么是STM32
STM32诞生的背景
1、技术的更替，这个是最主要的原因
2、市场的需求（成本、性能、功耗、GUI、操作系统），传统的8/16位的微控制器，久经岁月的洗礼，如今虽有余晖，当面对这些需求时更显的是捉襟见肘
3、ST的努力（产品线丰富、开发简单易上手—基于固件库开发），让STM32在众多的基于Cortex-M内核的微控制器中脱引而出，成为最璀璨的新星
作为一名合格的嵌入式工程师，面对新出现的技术，我们不是充耳不闻，而是要尽快 吻合市场的需要，跟上技术的潮流。如今 STM32 的出现就是一种趋势，一种潮流，我们要 做的就是搭上这趟快车，让自己的技术更有竞争力。
我们该怎么做

## Slide 5
STM32能做什么
STM32有什么
1、串口—USART，用于跟跟串口接口的设备通信，比如：USB转串口模块、ESP8266 WIFI、GPS模块，GSM 模块，串口屏、指纹识别模块
STM32属于一个微控制器，自带了各种常用通信接口，功能非常强大
2、内部集成电路—I2C，用于跟I2C接口的设备通信，比如：EEPROM、电容屏、陀螺仪MPU6050、0.96寸OLED模块
3、串行通信接口—SPI，用于跟SPI接口的设备通信，比如：串行FLASH、以太网W5500、音频模块VS1053
4、SDIO、FMC（FSMC的超级）、I2S、SAI、ADC、GPIO

## Slide 6
STM32能做什么
身边常见的电子产品
智能手环，微型四轴飞行器，平衡车、扫地机、移动POST机，智能电饭锅，3D打印机
智能手环
微型四轴飞行器
扫地机

## Slide 7
STM32能做什么
STM32F071VBT6做的扫地机

## Slide 8
STM32能做什么
STM32429做的智能手环——三星 gear fit
资源 | 三星Gear Fit | 秉火STM32F429至尊版
CPU | STM32F439ZIY6S，WLCSP143封装 | STM32F429IGT6，LQPF144 封装
存储 | NOR+SRAM 16MB，FMC接口 | SDRAM 8MB，FMC接口
显示 | 1.84寸的 AMOLED，RGB接口，LTDC驱动 | 5寸电容屏，RGB接口，LTDC驱动
陀螺仪 | MPU6050，I2C接口 | MPU6050，I2C接口
无线通信 | 蓝牙:博通BCM4334，SDIO或者SPI接口 | WIFI: 博通BCM43362，SDIO接口

## Slide 9
STM32能做什么
淘宝众筹
https://hi.taobao.com/market/hi/deramdetail.php?spm=a215p.1472805.0.0.c9an1L&id=10072392

## Slide 10
STM32怎么选型
STM32分类

## Slide 11
STM32怎么选型
STM32的命名方法

## Slide 12
STM32怎么选型
STM32的命名方法

## Slide 13
STM32怎么选型
选择合适的MCU
1、选择哪种内核的芯片，内核越高意味着功耗也越高
2、选择多少引脚的芯片，引脚多少决定了资源的多少，也影响价格
3、选择多少RAM和FLASH的芯片，FLASH越大，价格越贵
4、还要考虑所选型号采购是否容易，供货是否稳定
一个原则：花最少的钱，做最多的事
在确定项目需求的情况下，一般按照下面的顺序来选择合适的MCU

## Slide 14
STM32怎么选型
如何分配原理图引脚

## Slide 15
STM32怎么选型
如何寻找引脚的功能说明
官方资料：STM32Fxxx数据手册，也叫datasheet。注意数据手册跟参考手册的区别

## Slide 16
STM32怎么选型
数据手册中对引脚的功能定义

## Slide 17
STM32怎么选型
引脚的功能定义解读

## Slide 18
STM32怎么选型
PCB哪里打样

## Slide 19
THANKS
零死角玩转STM32
论坛： www.chuxue123.com
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺