## Slide 1
RCC—复位时钟控制
零死角玩转STM32—M4系列
淘宝：firestm32.taobao.com
论坛： www.chuxue123.com
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
讲解时钟树
参考资料:《零死角玩转STM32—F429》
“RCC—使用HSE/HIS配置时钟”章节

## Slide 3
时钟树主系统时钟讲解
HSE：High Speed External Clock signal，即高速的外部时钟。
来源：有源晶振（1-50M）、无源晶振（4-26M）
控制：RCC_CR 时钟控制寄存器的位16：HSEON控制
HSE时钟

## Slide 4
时钟树主系统时钟讲解
HSI时钟
HSI：Low Speed Internal Clock signal，即高速的内部时钟。
来源：芯片内部，大小为16M，当HSE故障时，系统时钟会自动切换到HSI，直到HSE启动成功。
控制： RCC_CR 时钟控制寄存器的位0：HSION控制

## Slide 5
时钟树主系统时钟讲解
锁相环时钟
锁相环时钟：PLLCLK
来源：HSI、HSE。由PLLSRC位配置。
HSE或者HSI先经过一个分频因子M进行分频，然后再经过一个倍频因子N，然后再经过一个分频因子P，最后成为锁相环时钟PLLCLK = (HSE/M) * N / P = 25/25 * 360 / 2 = 180M
控制： RCC_PLLCFGR :RCC PLL 配置寄存器
PLL48CK：USB_FS、RANG、SDIO提供时钟

## Slide 6
时钟树主系统时钟讲解
系统时钟
缩写：SYSCLK，最高为180M，F407最高为168M。
来源：HSI、HSE，PLLCLK。
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的SW位

## Slide 7
时钟树主系统时钟讲解
HCLK时钟
HCLK：AHB高速总线时钟，最高为180M。为AHB总线的外设提供时钟、为Cortex系统定时器提供时钟（SysTick）、为内核提供时钟（FCLK）。
AHB为advanced high-performance bus。
来源：系统时钟分频得到。
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的HPRE位

## Slide 8
时钟树主系统时钟讲解
PCLK1时钟
PCLK1：APB低速总线时钟，最高为45M。为APB1总线的外设提供时钟。2倍频之后则为APB1总线的定时器提供时钟，最大为90M。
来源：HCLK分频得到。
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的PPRE1位

## Slide 9
时钟树主系统时钟讲解
PCLK2时钟
PCLK1：APB高速总线时钟，最高为90M。为APB2总线的外设提供时钟。2倍频之后则为APB1总线的定时器提供时钟，最大为180M。
来源：HCLK分频得到。
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的PPRE2位

## Slide 10
时钟树其他时钟讲解
RTC时钟
RTC：为芯片内部的RTC提供时钟。
来源：HSE_RTC（HSE分频得到）、LSE（外部32.768KHZ的晶体提供）、LSI（32KHZ）。
控制： RCC备份域控制寄存器RCC_BDCR：RTCSEL位控制
独立看门狗时钟：IWDGCLK，由LSI提供

## Slide 11
时钟树其他时钟讲解
I2S时钟：由外部的引脚I2S_CKIN或者PLLI2SCLK提供。
以太网PHY时钟：429没有集成PHY，只能外接PHY芯片，比如LAN8720，那PHY时钟就由外部的PHY芯片提供，大小为50M。
USB PHY时钟：429的USB没有集成PHY，要想实现USB高速传输，只能外接PHY芯片，比如USB33000。那USB PHY时钟就由外部的PHY芯片提供。

## Slide 12
时钟树主系统时钟讲解
MCO时钟输出
MCO：把控制器的时钟通过外部的引脚输出，可以外外部的设备提供时钟。MCO1为PA8，MCO2为PC9。
控制： RCC_CFGR 时钟配置寄存器的MCOX的PREx位

## Slide 13
系统主时钟配置流程
系统时钟
配置流程

## Slide 14
THANKS
零死角玩转STM32—M4系列
论坛： www.chuxue123.com
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺