## Slide 1
SDIO—SD卡读写测试
零死角玩转STM32
淘宝：firestm32.taobao.com
论坛： www.chuxue123.com
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
SDIO协议简介
03
SD卡的操作模式及切换
04
STM32的SDIO接口说明
02
SDIO命令及响应
05
STM32的SDIO结构体
06
实验：SDIO—SD卡读写测试

## Slide 3
SDIO—SD卡读写测试
SDIO相关结构体
标准库函数对SDIO外设建立了三个初始化结构体，分别为SDIO初始化结构体SDIO_InitTypeDef、SDIO命令初始化结构体SDIO_CmdInitTypeDef和SDIO数据初始化结构体SDIO_DataInitTypeDef。
初始化结构体成员用于设置SDIO工作环境参数，并由SDIO相应初始化配置函数或功能函数调用，这些参数将会被写入到SDIO相应的寄存器，达到配置SDIO工作环境的目的。
SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容，比如命令号、命令参数、响应类型等等。
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。

## Slide 4
SDIO—SD卡读写测试
SDIO初始化结构体
SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境，比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。
SDIO_ClockEdge：主时钟SDIOCLK产生CLK引脚时钟有效沿选择，可选上升沿或下降沿，它设定SDIO时钟控制寄存器(SDIO_CLKCR)的NEGEDGE位的值，一般选择设置为高电平。

## Slide 5
SDIO—SD卡读写测试
SDIO初始化结构体
SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境，比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。
SDIO_ClockBypass：时钟分频旁路使用，可选使能或禁用，它设定SDIO_CLKCR寄存器的BYPASS位。如果使能旁路，SDIOCLK直接驱动CLK线输出时钟；如果禁用，使用SDIO_CLKCR寄存器的CLKDIV位值分频SDIOCLK，然后输出到CLK线。一般选择禁用时钟分频旁路。

## Slide 6
SDIO—SD卡读写测试
SDIO初始化结构体
SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境，比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。
SDIO_ClockPowerSave：节能模式选择，可选使能或禁用，它设定SDIO_CLKCR寄存器的PWRSAV位的值。如果使能节能模式，CLK线只有在总线激活时才有时钟输出；如果禁用节能模式，始终使能CLK线输出时钟。

## Slide 7
SDIO—SD卡读写测试
SDIO初始化结构体
SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境，比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。
SDIO_BusWide：数据线宽度选择，可选1位数据总线、4位数据总线或8为数据总线，系统默认使用1位数据总线，操作SD卡时在数据传输模式下一般选择4位数据总线。它设定SDIO_CLKCR寄存器的WIDBUS位的值。

## Slide 8
SDIO—SD卡读写测试
SDIO初始化结构体
SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境，比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。
SDIO_HardwareFlowControl：硬件流控制选择，可选使能或禁用，它设定SDIO_CLKCR寄存器的HWFC_EN位的值。硬件流控制功能可以避免FIFO发送上溢和下溢错误。

## Slide 9
SDIO—SD卡读写测试
SDIO初始化结构体
SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境，比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。
SDIO_ClockDiv：时钟分频系数，它设定SDIO_CLKCR寄存器的CLKDIV位的值，设置SDIOCLK与CLK线输出时钟分频系数：
CLK线时钟频率=SDIOCLK/([CLKDIV+2])。

## Slide 10
SDIO—SD卡读写测试
SDIO命令初始化结构体
SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容，比如命令号、命令参数、响应类型等等。
SDIO_Argument：作为命令的一部分发送到卡的命令参数，它设定SDIO参数寄存器(SDIO_ARG)的值。

## Slide 11
SDIO—SD卡读写测试
SDIO命令初始化结构体
SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容，比如命令号、命令参数、响应类型等等。
SDIO_CmdIndex：命令号选择，它设定SDIO命令寄存器(SDIO_CMD)的CMDINDEX位的值。

## Slide 12
SDIO—SD卡读写测试
SDIO命令初始化结构体
SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容，比如命令号、命令参数、响应类型等等。
SDIO_Response：响应类型，SDIO定义两个响应类型：长响应和短响应。根据命令号选择对应的响应类型。SDIO定义了四个32位的SDIO响应寄存器(SDIO_RESPx,x=1..4)，短响应只用到SDIO_RESP1。

## Slide 13
SDIO—SD卡读写测试
SDIO命令初始化结构体
SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容，比如命令号、命令参数、响应类型等等。
SDIO_Wait：等待类型选择，有三种状态可选，一种是无等待状态，超时检测功能启动；一种是等待中断，另外一种是等待传输完成。它设定SDIO_CMD寄存器的WAITPEND位和WAITINT位的值。

## Slide 14
SDIO—SD卡读写测试
SDIO命令初始化结构体
SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容，比如命令号、命令参数、响应类型等等。
SDIO_CPSM：命令路径状态机控制，可选使能或禁用CPSM。它设定SDIO_CMD寄存器的CPSMEN位的值。

## Slide 15
SDIO—SD卡读写测试
SDIO数据初始化结构体
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO_DataConfig函数使用。
SDIO_DataTimeOut：设置数据传输以卡总线时钟周期表示的超时周期，它设定SDIO数据定时器寄存器(SDIO_DTIMER)的值。在DPSM进入Wait_R或繁忙状态后开始递减，直到0还处于以上两种状态则将超时状态标志置1.

## Slide 16
SDIO—SD卡读写测试
SDIO数据初始化结构体
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO_DataConfig函数使用。
SDIO_DataLength：设置传输数据长度，它设定SDIO数据长度寄存器(SDIO_DLEN)的值。

## Slide 17
SDIO—SD卡读写测试
SDIO数据初始化结构体
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO_DataConfig函数使用。
SDIO_DataBlockSize：设置数据块大小，有多种尺寸可选，不同命令要求的数据块可能不同。它设定SDIO数据控制寄存器(SDIO_DCTRL)寄存器的DBLOCKSIZE位的值。

## Slide 18
SDIO—SD卡读写测试
SDIO数据初始化结构体
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO_DataConfig函数使用。
SDIO_TransferDir：数据传输方向，可选从主机到卡的写操作，或从卡到主机的读操作。它设定SDIO_DCTRL寄存器的DTDIR位的值。

## Slide 19
SDIO—SD卡读写测试
SDIO数据初始化结构体
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO_DataConfig函数使用。
SDIO_TransferMode：数据传输模式，可选数据块或数据流模式。对于SD卡操作使用数据块类型。它设定SDIO_DCTRL寄存器的DTMODE位的值。

## Slide 20
SDIO—SD卡读写测试
SDIO数据初始化结构体
SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数，比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO_DataConfig函数使用。
SDIO_DPSM：数据路径状态机控制，可选使能或禁用DPSM。它设定SDIO_DCTRL寄存器的DTEN位的值。要实现数据传输都必须使能SDIO_DPSM。

## Slide 21
THANKS
零死角玩转STM32
论坛： www.firebbs.c
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺